## Slide 1
Tekitl Lab: Despertando al OJO
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
INSTITUTO POBLANO
Automatización de espacios comunitarias.

## Slide 2
Pase de Lista

## Slide 3
Propósito del Curso
Capacitar a los integrantes de la comunidad para comprender los principios de la detección infrarroja pasiva y el control de potencia eléctrica mediante módulos de relevadores, combinando la teoría con la práctica. Este aprendizaje permitirá a los participantes identificar, calibrar y conectar estos componentes tecnológicos para construir un 'centinela' autónomo capaz de encender y apagar cualquier dispositivo (como lámparas, alarmas o electrodomésticos) al detectar movimiento, lo que les permitirá implementar proyectos propios que resuelvan necesidades específicas de seguridad y automatización en su entorno, fomentando la autonomía técnica, el ahorro de energía y el desarrollo local.

## Slide 4
Beneficio del Curso
Al concluir el curso, los participantes adquirirán la autonomía técnica necesaria para diseñar, ensamblar y reparar sistemas autónomos de iluminación y seguridad utilizando sensores infrarrojos (PIR HC-SR501) y relevadores. Esto les permitirá resolver de manera sustentable, económica y colaborativa las necesidades reales de automatización, protección y ahorro de energía en su entorno (como el encendido automático de luces o alarmas vecinales), reduciendo la dependencia de tecnologías costosas y fortaleciendo el desarrollo de su comunidad.

## Slide 5
Contenido Temático
Tema 1: El Lenguaje del Calor
1.1 La radiación térmica de los cuerpos
1.2 El principio del Infrarrojo Pasivo (PIR)
Tema 2: : Decodificando el sexto sentido
2.1 ¿De qué está hecho el sensor?
2.2 ¿Cómo lo configuramos a medida?
Tema 3: Ensamblaje del centinela
3.1 Preparación de componentes.
3.2 Elaboración del centinela.
3.3 Conexión y prueba operativa.

## Slide 6
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
INSTITUTO POBLANO
Objetivos del Curso
Mujeres
Objetivos generales:
Comprender el funcionamiento electrónico de los sensores de movimiento infrarrojos (PIR) y el control de potencia mediante módulos de relevadores, combinando la teoría con la práctica.
¿Qué haremos?
¿Para qué?
Para adquirir la autonomía técnica necesaria para diseñar, ensamblar y reparar sistemas autónomos de iluminación y seguridad utilizando sensores infrarrojos (PIR HC-SR501) y módulos de relevadores.
Impacto
Resolver necesidades específicas de automatización, iluminación, seguridad y ahorro de energía en nuestra comunidad de forma sustentable y colaborativa.

## Slide 7
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
INSTITUTO POBLANO
Objetivos del Curso
Mujeres
Objetivos particulares:
Aprender qué es la radiación infrarroja (calor corporal) y los principios de funcionamiento de la detección pasiva (PIR), comprendiendo cómo los cambios de temperatura emitidos por un cuerpo se interpretan como movimiento.
Tema 1: El lenguaje del calor
Tema 2: Decodificando el sexto sentido
Analizar el funcionamiento del sensor infrarrojo (PIR HC-SR501) en conjunto con un módulo relevador, y comprender la relación técnica entre los ajustes físicos de calibración (sensibilidad y tiempo), la señal digital emitida (3.3V) y la conmutación de potencia eléctrica (encendido/apagado) generada por el relé
Tema 3: Ensamblaje del centinela
Construir, calibrar y poner a prueba nuestro propio prototipo funcional del sistema autónomo (sensor PIR y relevador).

## Slide 8
Forma de Evaluación del Curso
Mínimo aprobatorio: 80% de la calificación total
Criterios de Evaluación :
0% | Diagnóstica (Al inicio): Cuestionario para conocer el nivel previo de los participantes. (No afecta la calificación).
25% | Desempeño (Durante el desarrollo): Guía de observación para evaluar la habilidad técnica y el uso seguro de las herramientas y materiales.
25% | Producto (Al terminar la práctica): Lista de cotejo para validar que el resultado final cumple con los estándares de calidad y funcionalidad requeridos.
25% | Conocimientos (Durante el desarrollo): Cuestionario de evaluación intermedia para reforzar y validar los conceptos teóricos revisados.
25% | Final (Al cierre): Cuestionario sumativo para evaluar la comprensión total de los temas y objetivos alcanzados durante el curso.

## Slide 9
"
"
Reglas de Operación y Convivencia
• Seguridad ante todo: Uso obligatorio de equipo de protección (gafas y guantes) al usar herramientas térmicas o de corte.
• Filosofía "Tequio": Fomentar el trabajo colaborativo; si terminas tu ensamble, apoya a los compañeros de tu isla.
• Uso sustentable: Manejar con responsabilidad los materiales recuperados y devolver las herramientas a su lugar.
• Respeto y participación: Escuchar atentamente a quien tenga la palabra y preguntar cualquier duda técnica en el momento.

## Slide 10
"
"
Equipo de Seguridad

## Slide 11
"
"
Espacio Ventilado

## Slide 12
"
"
Uso del espacio

## Slide 13
"
"
Contrato de Aprendizaje
El Grupo se compromete a:
• Mantener una participación activa y presencia plena durante las explicaciones.
• Respetar estrictamente las normas de seguridad al manipular herramientas.
• Poner todo el esfuerzo y actitud colaborativa para construir una bomba de agua.
El Instructor se compromete a:
• Guiar el proceso de ensamble paso a paso y con total claridad.
• Resolver cualquier duda técnica con paciencia y disposición.
• Garantizar un entorno de trabajo seguro, ordenado y de absoluto respeto.

## Slide 14
Evaluación Diagnóstica

## Slide 15
Dudas?

## Slide 16
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
INSTITUTO POBLANO
Tema 1: El lenguaje del calor

## Slide 17
"
Tema 1.1: La radiación térmica de los cuerpos
"
¿Qué es la radiación infrarroja?
El universo emite calor: Cualquier objeto físico que tenga una temperatura superior al "cero absoluto" (es decir, que no esté totalmente congelado) emite energía hacia su entorno.
Mensajes invisibles: Esta energía viaja a través del aire mediante ondas electromagnéticas que llamamos radiación infrarroja.
En resumen: Todo lo que tiene temperatura, brilla con una "luz" de calor, aunque no podamos verla con nuestros propios ojos

## Slide 18
"
Tema 1.1: La radiación térmica de los cuerpos
"
¿Qué es la radiación infrarroja?

## Slide 19
"
Tema 1.1: La radiación térmica de los cuerpos
"
Rango de luz limitado

## Slide 20
"
Tema 1.1: La radiación térmica de los cuerpos
"
La luz que sentimos, pero no vemos
Más allá del color rojo: En la naturaleza existen muchos tipos de luz. El infrarrojo se encuentra justo al lado del color rojo en el "arcoíris" (espectro electromagnético).
Nuestros sentidos: Aunque la radiación infrarroja es completamente invisible para el ojo humano, nuestro cuerpo está diseñado para sentirla en forma de calor cuando nos acercamos a algo caliente (como el sol o una fogata).
La magia del proyecto: En este curso, le daremos a nuestra comunidad un "ojo electrónico" capaz de ver esa luz invisible

## Slide 21
"
Tema 1.1: La radiación térmica de los cuerpos
"
La luz que sentimos, pero no vemos

## Slide 22
"
Tema 1.1: La radiación térmica de los cuerpos
"
Cazando "rayos calóricos"
El experimento: Hace más de 200 años, el astrónomo William Herschel usó un prisma de cristal para separar la luz del sol en los colores del arcoíris.
Midiendo colores: Colocó termómetros en cada color para medir su temperatura, pero dejó un termómetro extra en la zona oscura, justo al lado del color rojo.
La gran sorpresa: El termómetro en la zona oscura se calentó más que los demás. Así se comprobó por primera vez que el calor viaja como una forma de luz invisible

## Slide 23
"
Tema 1.1: La radiación térmica de los cuerpos
"
Cazando "rayos calóricos"

## Slide 24
"
Tema 1.1: La radiación térmica de los cuerpos
"
Nuestra propia firma térmica
El motor interno: El cuerpo humano es una máquina térmica increíble que, gracias a nuestro metabolismo, mantiene una temperatura constante cercana a los 37 °C.
Radiadores caminantes: Debido a este calor corporal, nuestra piel actúa como un radiador que emite energía infrarroja de forma constante hacia la habitación.
Nuestra potencia: ¡Una persona promedio emite en todo momento alrededor de 100 vatios (Watts) de energía en forma de calor hacia su entorno!

## Slide 25
"
Tema 1.1: La radiación térmica de los cuerpos
"
Firma térmica humana

## Slide 26
"
Tema 1.1: La radiación térmica de los cuerpos
"
¿Cómo interactuamos con el infrarrojo?
Ceguera visual: El ojo humano no tiene la capacidad de ver longitudes de onda tan grandes, por lo que la radiación infrarroja nos resulta completamente invisible.
Percepción térmica: Aunque no podemos verla, nuestra piel y nuestros sentidos están perfectamente diseñados para absorber esta energía y sentirla en forma de calor.
La conexión natural: Es exactamente la misma energía reconfortante que sentimos cuando nos acercamos a una fogata o cuando la luz del sol nos calienta el rostro en una mañana fría.

## Slide 27
"
Tema 1.1: La radiación térmica de los cuerpos
"
¿Cómo interactuamos con el infrarrojo?

## Slide 28
"
Tema 1.2: El principio del Infrarrojo Pasivo (PIR)
"
¿Qué significa PIR?
El concepto: Las siglas PIR significan Infrarrojo Pasivo (por sus siglas en inglés).
¿Por qué es "Pasivo"? A diferencia de un radar o un sensor ultrasónico que "disparan" señales de sonido o luz para rebotar en los objetos, nuestro sensor no emite absolutamente ninguna energía.
A la espera: Se le llama pasivo porque simplemente funciona como un receptor; se sienta en silencio a "escuchar" y absorber la radiación térmica que ya existe naturalmente en el ambiente

## Slide 29
"
Tema 1.2: El principio del Infrarrojo Pasivo (PIR)
"
¿Qué significa PIR?

## Slide 30
"
Tema 1.2: El principio del Infrarrojo Pasivo (PIR)
"
El Efecto Piroeléctrico
El corazón del sistema: La magia detrás del sensor es el "efecto piroeléctrico".
¿Cómo funciona? El núcleo del sensor contiene un material cristalino especial que reacciona a los cambios térmicos. Cuando absorbe calor (radiación infrarroja), altera su equilibrio eléctrico y genera una pequeñísima carga de voltaje.
Traductor de energía: Gracias a este material, el calor invisible de nuestro cuerpo se transforma directamente en un "pulso eléctrico" que nuestras máquinas pueden entender
.

## Slide 31
"
Tema 1.2: El principio del Infrarrojo Pasivo (PIR)
"
El Efecto Piroeléctrico

## Slide 32
"
Tema 1.2: El principio del Infrarrojo Pasivo (PIR)
"
El Secreto de la Detección
El problema del clima: Si el núcleo piroeléctrico solo midiera calor, el sensor dispararía una falsa alarma cada vez que saliera el sol o subiera la temperatura de la habitación.
La solución: Para evitar esto, el elemento receptor está dividido en dos mitades conectadas en sentido opuesto.
Cancelación de ruido: Si el cuarto se calienta poco a poco, ambas mitades reciben el mismo calor y la señal se cancela (se mantiene en cero). El sensor ignora los cambios de clima
.

## Slide 33
"
Tema 1.2: El principio del Infrarrojo Pasivo (PIR)
"
El Secreto de la Detección

## Slide 34
"
Tema 1.2: El principio del Infrarrojo Pasivo (PIR)
"
El Secreto de la Detección

## Slide 35
"
Tema 1.2: El principio del Infrarrojo Pasivo (PIR)
"
Rompiendo el Equilibrio
El contraste térmico: El sistema detecta movimiento basándose en el contraste entre el fondo (una pared fría) y un objeto caliente cruzando.
El disparo: Cuando una persona camina frente al sensor, su calor corporal "golpea" primero una de las mitades del sensor y una fracción de segundo después, golpea la otra mitad.
Detección exitosa: Este "choque" escalonado rompe el equilibrio de las dos mitades. El sensor registra un pico de energía positivo seguido de uno negativo, lo que el sistema decodifica con seguridad como: ¡Movimiento humano!.

## Slide 36
"
Tema 1.2: El principio del Infrarrojo Pasivo (PIR)
"
Rompiendo el Equilibrio

## Slide 37
"
Tema 1.2: El principio del Infrarrojo Pasivo (PIR)
"
Zonas de Vigilancia
Ampliando la visión: Para detectar a una persona a varios metros de distancia, el sensor cuenta con un truco óptico que divide su campo de visión.
Una red de rayos: El espacio frente al sensor se fragmenta en múltiples "zonas" o "dedos de detección".
El recorrido: Al caminar por la habitación, cruzamos repetidamente estas zonas (entrando a puntos ciegos y volviendo a puntos activos). Esta intermitencia constante de calor garantiza que la señal diferencial sea clara y fuerte
.

## Slide 38
"
Tema 1.2: El principio del Infrarrojo Pasivo (PIR)
"
Zonas de Vigilancia

## Slide 39
"
Tema 1.2: El principio del Infrarrojo Pasivo (PIR)
"
Zonas de Vigilancia

## Slide 40
"
Tema 1.2: El principio del Infrarrojo Pasivo (PIR)
"
Zonas de Vigilancia

## Slide 41
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
INSTITUTO POBLANO
Tema 2: Decodificando el sexto sentido

## Slide 42
"
Tema 2.1: ¿De que esta hecho el sensor?
"
Partes del centinela
¿De qué está hecho nuestro proyecto? Para construir un sistema autónomo, necesitamos dos piezas clave que trabajarán en equipo.
El Cerebro (Módulo HC-SR501): Es el sensor infrarrojo que se encarga de vigilar, "sentir" el calor humano y tomar la decisión de actuar.
El Músculo (Módulo Relevador): Es el interruptor de fuerza que recibe la orden del sensor y se encarga de dejar pasar la corriente eléctrica pesada (127V) para encender el foco o la alarma

## Slide 43
"
Tema 2.1: ¿De que esta hecho el sensor?
"
Partes del sensor

## Slide 44
"
Tema 2.1: ¿De que esta hecho el sensor?
"
La Anatomía del Sensor PIR (HC-SR501)
¿El Lente de Fresnel (La cúpula blanca): No es solo un plástico protector. Por dentro está tallado con múltiples "pequeños lentes" que actúan como lupas para recolectar el calor de la habitación y enfocarlo hacia el centro, ampliando su visión hasta 110 grados.
El Sensor Piroeléctrico (El verdadero ojo): Si quitamos la cúpula blanca, veremos un pequeño cilindro metálico con un cristal en el centro (modelo RE200B o LHI778).
Doble visión: Ese cristal está dividido en dos mitades. Cuando el calor cruza de una mitad a otra, el sensor sabe que hay "movimiento" y no solo un cambio en el clima

## Slide 45
"
Tema 2.1: ¿De que esta hecho el sensor?
"
La Anatomía del Sensor PIR (HC-SR501)

## Slide 46
"
Tema 2.1: ¿De que esta hecho el sensor?
"
El Procesador y sus "Nervios"
El Chip BISS0001 (El procesador): En la parte trasera de la placa verde hay un chip negro con muchas "patitas". Este circuito integrado es el encargado de limpiar la débil señal de calor y convertirla en un pulso eléctrico digital claro y fuerte.
Los 3 Pines de Conexión: En un borde de la placa tenemos tres puntas de metal que son las vías de comunicación del sensor:
VCC: Entrada de energía (recibe los 5 voltios para despertar).
GND: La tierra o polo negativo.
OUT (Salida): Es el cable de señal. Cuando detecta a alguien, envía un pulso de 3.3 voltios por aquí para avisarle al relevador.

## Slide 47
"
Tema 2.1: ¿De que esta hecho el sensor?
"
El Procesador

## Slide 48
"
Tema 2.1: ¿De que esta hecho el sensor?
"
Pines de salida

## Slide 49
"
Tema 2.1: ¿De que esta hecho el sensor?
"
El Módulo Relevador (Relay)
¿Qué es físicamente? Es una placa que contiene un cubo de plástico (generalmente azul o negro). Por dentro tiene un electroimán y un interruptor mecánico de metal.
Los Pines de Control (Bajo Voltaje): De un lado tiene pines (VCC, GND e IN). Aquí es donde se conectará el cable "OUT" de nuestro sensor PIR para darle la orden de activarse con 5 voltios.
Las Clemas con Tornillos (Alto Voltaje): Del otro lado tiene bloques de plástico con tornillos (Normalmente Abierto, Común y Normalmente Cerrado). Aquí es donde conectaremos los cables gruesos del foco o la alarma de nuestra casa (127V).
El "Clic" mágico: El relevador separa físicamente el voltaje bajo del voltaje alto. Cuando el sensor manda su señal, escucharemos un "clic": es el imán cerrando el circuito de 127V de forma totalmente segura.

## Slide 50
"
Tema 2.1: ¿De que esta hecho el sensor?
"
El Módulo Relevador (Relay)

## Slide 51
"
Tema 2.2: ¿Cómo lo configuramos a la medida?
"
El Tablero de Control del Sensor
En la parte trasera, el sensor tiene controles manuales que nos permiten personalizar su trabajo sin usar computadoras.Los dos Potenciómetros (Las perillas naranjas):
Una perilla ajusta la Sensibilidad / Distancia (para que vigile desde 3 hasta 7 metros).
La otra perilla ajusta el Tiempo de Retardo (para decidir cuántos segundos o minutos se quedará encendida la luz).
El Jumper (Puente de disparo): Un pequeño bloque amarillo o negro que une dos pines metálicos. Sirve para elegir si queremos que la luz se apague de golpe (Disparo simple - L) o si queremos que se quede encendida mientras sigamos moviéndonos bajo el sensor (Disparo repetitivo - H)

## Slide 52
"
Tema 2.2: ¿Cómo lo configuramos a la medida?
"
El Tablero de Control del Sensor

## Slide 53
"
Tema 2.2: ¿Cómo lo configuramos a la medida?
"
El Tablero de Control del Sensor

## Slide 54
Evaluación Formativa

## Slide 55
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
INSTITUTO POBLANO
Tema 3: Ensamblaje del centinela

## Slide 56
3.1 Preparación de componentes y materiales.

## Slide 57
"
3.1 Preparación de componentes y materiales
"
Modulo HC-SR501

## Slide 58
"
3.1 Preparación de componentes y materiales
"
Modulo Relevador

## Slide 59
"
3.1 Preparación de componentes y materiales
"
Fuente de voltaje

## Slide 60
"
3.1 Preparación de componentes y materiales
"
Cables dupont (jumpers)

## Slide 61
"
3.1 Preparación de componentes y materiales
"
Caja

## Slide 62
"
3.1 Preparación de componentes y materiales
"
Foco

## Slide 63
"
3.1 Preparación de componentes y materiales
"
Fuente de alimentación de 9v

## Slide 64
"
3.1 Preparación de componentes y materiales
"
Clavija monofásica

## Slide 65
"
3.1 Preparación de componentes y materiales
"
Socket

## Slide 66
"
3.1 Preparación de componentes y materiales
"
Inversor hecho a partir de un transistor

## Slide 67
3.2 Elaboración del centinela.

## Slide 68
"
3.2 Elaboración del centinela
"
Lógica detrás del centinela

## Slide 69
"
3.2 Elaboración del centinela
"
Armado del centinela

## Slide 70
"
3.2 Elaboración del centinela
"
Armado del centinela

## Slide 71
"
3.2 Elaboración del centinela
"
Armado del centinela

## Slide 72
3.4 Conexión y prueba operativa.

## Slide 73
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
INSTITUTO POBLANO
Resumen del Curso
Mujeres
Comprendimos cómo la energía térmica (calor corporal) se emite como radiación infrarroja y cómo estos cambios de temperatura se traducen en detección a través del principio del Infrarrojo Pasivo (PIR)
Tema 1: El Lenguaje del Calor
Tema 2: Decodificando el sexto sentido
Analizamos la arquitectura interna del sensor infrarrojo (HC-SR501) y el módulo relevador, y cómo los ajustes de calibración (sensibilidad y tiempo), la señal digital y la conmutación de energía trabajan en conjunto en nuestro ecosistema de automatización
Tema 3: Ensamblaje del centinela
Aplicamos la teoría construyendo paso a paso nuestro propio sistema autónomo ('El Centinela'), dominando las técnicas de conexión electrónica, calibración manual de potenciómetros, configuración del puente de disparo y realizando la prueba operativa de detección y encendido.

## Slide 74
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
INSTITUTO POBLANO
Objetivos y Expectativas
Mujeres
Volviendo a las ideas que compartimos al inicio: ¿El taller logró brindarles las herramientas, la práctica y los conocimientos que buscaban al inscribirse?
A partir de los ensambles realizados hoy: ¿Cuáles son las reflexiones finales o descubrimientos clave que nos llevamos sobre el uso de sensores infrarrojos (PIR) y módulos relevadores?

## Slide 75
"
"
Síntesis Final

## Slide 76
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
INSTITUTO POBLANO
Compromisos y Continuidad
Mujeres
Qué sigue ahora? Los invito a seguir investigando sobre sistemas de automatización y probar diferentes módulos de sensores o relevadores de mayor capacidad para proyectos más grandes
¿Cómo aplicaremos el sistema autónomo ('Centinela') que analizamos hoy? (Ej. automatizar la luz de un pasillo o patio, crear una alarma vecinal de seguridad, o encender automáticamente un ventilador/extractor)
Acción "Tekitl": El conocimiento crece cuando se comparte. Nuestro último compromiso es transmitir lo aprendido hoy a un familiar o miembro de la comunidad.

## Slide 77
Evaluación Final

## Slide 78
Encuesta de Satisfacción

## Slide 79
INDÍGENAS
PUEBLOS
Gracias
INDÍGENAS
PUEBLOS